## Slide 1: Weekly report
紀凱淵
MDF0B1
2021.06.02

## Slide 2
  專案
  乾燥包投放自動化-------------------A.1
  外骨骼機器人評估-------------------A.2
  柔性物件夾取機構-------------------A.3
  ITO Target研磨自動化評估----------A.4
  無塵布摺疊自動化評估-------------- A.5
  其他
   ROS協作手臂控制-------------------C.1
末端治具設計(D435) | - | -
6月 | 7月 | 8月
型式搜尋 | 型式搜尋 | -
目標修正/可行性評估 | 電控評估 | 機構設計
通信與開發工具 | OMPL | TM ROS控制測試
流程設計 | 關鍵技術測試 | 機構設計
場域瞭解 | 流程設計 | 關鍵技術測試

## Slide 3: 模組化仿生手掌 應用情境
3K環境
多型態夾持

## Slide 4: 模組化仿生手掌 模組化方式
手
腳本控制

## Slide 5: 無塵布折疊自動化評估 針型夾具

## Slide 6: 模組化仿生手掌 成本預估

## Slide 7
3D視覺拾
乾燥包
Landmark定位
角度判別
角度判別
1. 多個定位點對齊任務判斷(過程較繁瑣)
2. AOI判斷乾燥包選轉角度(擴充功能)
內槽定位
拾取入箱

## Slide 8: 穩定度測試
速度：30%
循環次數：15次
總投放：30包
(投放兩格為一個循環)
測試2個循環修正1次
Chart: 投放命中率
5月26日 | 66.6667
5月26日 | 70
5月27日 | 80
5月27日 | 93.3333

## Slide 9: 穩定度測試
速度：30%
循環次數：15次
總投放：30包
(投放兩格為一個循環)
測試2個循環修正1次
 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次
成功投放(包) | 20 | 21 | 24 | 28
失敗投放(包) | 10 | 9 | 6 | 2
總投放(包) | 30 | 30 | 30 | 30
平均時間 | 137.2 | 134.6 | 157.4 | 124.4

## Slide 10: 穩定度測試
投放不準
手臂
周邊
影像
吸力不足
入箱點位不準
角度判斷
乾燥包缺陷
影像視野

## Slide 11: 動力外骨骼-
上肢外骨骼機器人
腰部外骨骼機器人
下肢外骨骼機器人

## Slide 12: 動力外骨骼-唐朝機器人
背部助力外骨骼
肩部助力外骨骼
腿部助力外骨骼

## Slide 13: Plan A Robot+3D視覺
合計新台幣1,277,328元

## Slide 14: Plan B Robot+定位機構
合計新台幣925,000元
初估15,000元

## Slide 15: Plan B XY 伺服平台+整料機
合計約新台幣301,300元
機構+電控粗估10萬

## Slide 16: 柔性物件夾取機構

## Slide 17: L8B乾燥劑放置
3D視覺(3月初)
3D相機應用教育訓練(2/23-2/24)
3D視覺辨識
(測試中)
∆目前軟體版本1.80.3300
硬體機構(4月初)
夾取機構設計
定位機構設計
系統測試(4月底)
系統穩定度測試

## Slide 18: L8B乾燥劑放置

## Slide 19: L8B乾燥劑放置

## Slide 20: L8B乾燥劑放置

## Slide 21: L8B乾燥劑放置

## Slide 22: L8B乾燥劑放置

## Slide 23: 吸盤測試

## Slide 24: 測試反饋
吸盤選用修正
  錡鋒借用吸盤直徑10,直徑20測試
  新協祥預計下週拿到測試吸盤
  吸盤治具-吸盤+緩衝精具
  錡鋒客製化，設計中(待報價)
  新協祥具模組化，待測試
3D視覺任務測試(完成)
錡鋒
新協祥

## Slide 25: 測試反饋
直徑20測試反饋：
紅圈的4.5折能順應乾燥包的表面
，利於取物，不須考慮萬向接頭
成功取物率60%，3D判別成功50次；20次
失敗取物中，本次測試的氣壓管路較長，導致
吸力不足失敗取物為15次；視覺判讀錯誤為5次

## Slide 26: 測試反饋
直徑10測試反饋：
成功取物率68%，3D判別成功50次；
因吸力不足取物失敗16次

## Slide 27: TM robot課程(2月-4月)
訓練課程
初階教材設計
進階教材設計
高階教材設計(編撰中)
課程分類
初階訓練
課程反饋
課程規劃反饋
課程內容反饋
客製化課程內容
內建影像
外掛相機
外部通信
3D相機應用

## Slide 28: 外骨骼機器人評估
型式蒐集
日本Cyberdyne(腰部)
日本ATOUN(手、腰部)
實機測試
Model Y(3/5第一套)
(3/29第二套)
測試反饋
現場人員反饋

## Slide 29: 外骨骼機器人測試(ATOUN Model Y)
3/10 9:00-11:00測試
實際使用時間2小時
意見反饋1：虛線處壓迫肩頸
意見反饋2：省力感測位置與實際搬運情境不符
意見反饋3：適合用於雙手搬運物品
意見反饋4：省力於二頭肌、三頭肌，對於提取物品
輔助有限

## Slide 30: 外骨骼機器人測試(ATOUN Model Y)